Инструкция по монтажу пароизоляционного материала РУСБЭГизол B:

В домах с наружным утеплением стен и в утеплённых кровлях пароизоляция РУСБЭГизол В монтируется с внутренней стороны утеплителя на элементы несущего каркаса (балки, стропила, стойки) или по "черновой" обшивке при помощи строительного степлера или оцинкованных гвоздей. На стенах и наклонных крышах монтаж ведется снизу вверх горизонтальными полотнищами внахлест с перекрытием по горизонтальным и вертикальным стыкам, не менее 15 см.

При отделки помещения вагонкой (фанерой, декоративными панелями и т.д.) пароизоляция РУСБЭГизол B закрепляется по каркасу антисептированными деревянными рейками 4х5 см; при отделке гипсокартонном - оцинкованными профилями. Монтаж материала производится с плотным прилеганием, гладкой стороной к утеплителю. Внутренняя отделка помещения крепится к реечному каркасу или оцинкованным профилям, с вентиляционным зазором 4-5 см.

При устройстве чердачных или цокольных перекрытий с любым утеплителем, РУСБЭГизол B укладывается между отделочным материалом потолка и "черновым полом" и по потолочным лагам (балкам), над утеплителем в нахлест с перекрытием 15-20 см. Рекомендуется устраивать вентиляционный зазор 4-5 см между утеплителем и верхним слоем пароизоляции, а так же между чистовым полом и материалом РУСБЭГизол B.

При укладке ламинированных и паркетных полов по бетонному, цементному и иным неорганическим основаниям материал устанавливается в перехлест 15-20 см с небольшим заходом на стены.